## Slide 1
MÓDULO 02
Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto
El protocolo que conecta miles de sensores en la industria
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Explicar el modelo publicador/suscriptor frente al modelo petición/respuesta de HTTP.
2
Instalar y configurar un broker Mosquitto, local y en Docker.
3
Publicar y suscribirse a tópicos desde línea de comandos y herramientas gráficas.
4
Diseñar una convención de nombres de tópicos para una planta.
Curso 2 · UTNG — Módulo 2: Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto

## Slide 3
Conceptos clave de MQTT
Broker: servidor central que enruta los mensajes (Mosquitto).
Tópico: ruta jerárquica, ej. planta1/linea3/horno/temperatura.
QoS 0/1/2: garantías de entrega, de “como máximo una vez” a “exactamente una vez”.
Retained message: el broker conserva el último valor para nuevos suscriptores.
Last Will and Testament (LWT): aviso automático si un cliente se desconecta abruptamente.
HTTP vs. MQTT
HTTP: petición/respuesta, cabeceras pesadas.
MQTT: publicador/suscriptor, cabecera de solo 2 bytes, conexión TCP persistente — ideal para miles de sensores con batería limitada y redes inestables.
Curso 2 · UTNG — Módulo 2: Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto

## Slide 4
Publicar y suscribirse desde la terminal
# Terminal 1 — escuchar todo bajo planta1/
mosquitto_sub -h localhost -t "planta1/#" -v
# Terminal 2 — publicar una lectura
mosquitto_pub -h localhost \
-t "planta1/linea3/horno/temperatura" \
-m "78.4"
# Convención de tópicos del curso:
# utng/<planta>/<area>/<equipo>/<variable>
utng/planta1/linea3/horno/temperatura
utng/planta1/linea1/banda/velocidad
+ sustituye un nivel del tópico; # sustituye todos los niveles restantes.
Curso 2 · UTNG — Módulo 2: Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto

## Slide 5
🧪 Práctica 2.1 — Simulador por línea de comandos
1
Escribe un bucle bash que publique una temperatura aleatoria cada 3 s.
2
Suscríbete en otra terminal y observa los valores llegar.
3
Repite usando QoS 1 y el flag -r (retained).
4
Explica la diferencia observada al reconectar el suscriptor.
Curso 2 · UTNG — Módulo 2: Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto

## Slide 6
✅ Autoevaluación
Explico QoS 0, 1 y 2 con un ejemplo industrial para cada uno.
Diseñé mi convención de tópicos para mi proceso elegido.
Mosquitto corre y publico/suscribo desde la terminal.
Curso 2 · UTNG — Módulo 2: Fundamentos de mensajería
industrial: MQTT y Mosquitto