## Slide 1
MÓDULO 03
Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción
paho-mqtt: el puente entre Python y el piso de planta
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Usar paho-mqtt para publicar y suscribirse desde Python.
2
Simular sensores industriales con datos realistas.
3
Estructurar el payload como JSON con múltiples variables y metadatos.
4
Implementar reconexión y manejo de errores de red.
Curso 2 · UTNG — Módulo 3: Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción

## Slide 3
Simulando múltiples sensores a la vez
Usa threading.Thread para simular varios sensores sin bloquear el programa principal.
Cada hilo publica en su propio tópico con un rango de valores distinto.
will_set() define el mensaje de “desconectado” que el broker publica automáticamente.
El suscriptor central usa on_connect / on_message como callbacks.
¿Por qué threading?
Un proceso industrial real tiene decenas de sensores simultáneos. threading permite simular esa concurrencia sin escribir un programa por sensor.
Curso 2 · UTNG — Módulo 3: Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción

## Slide 4
Publicador simple con paho-mqtt v2
import time, random, json
import paho.mqtt.client as mqtt
cliente = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2,
client_id="sensor_horno_01")
cliente.connect("localhost", 1883, keepalive=60)
cliente.loop_start()
while True:
lectura = {
"sensor": "horno_01",
"valor": round(random.uniform(60, 95), 2),
"unidad": "C",
"timestamp": time.time(),
}
cliente.publish(
"utng/planta1/linea3/horno/temperatura",
json.dumps(lectura), qos=1)
time.sleep(3)
JSON permite enviar varios campos (valor, unidad, timestamp, id de sensor) en un solo mensaje.
Curso 2 · UTNG — Módulo 3: Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción

## Slide 5
🧪 Práctica 3.1 — Simulador de tu proceso industrial
1
Identifica 2–3 variables relevantes de tu proceso.
2
Publica cada una en su tópico, en JSON, cada 2–5 segundos.
3
Agrega will_set para simular “equipo desconectado”.
4
Verifica con mosquitto_sub -t "utng/#" -v que todo llega bien.
Curso 2 · UTNG — Módulo 3: Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción

## Slide 6
✅ Autoevaluación
Publico y me suscribo con paho-mqtt v2.
Uso JSON como formato de payload y lo decodifico con json.loads.
Implementé un simulador multi-sensor con threading.
Entiendo para qué sirve el LWT en un contexto industrial.
Curso 2 · UTNG — Módulo 3: Python como cliente MQTT:
publicación y suscripción