## Slide 1
MÓDULO 04
Automatización visual
de flujos con Node-RED
Programación por flujos para integración industrial
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Comprender el modelo de programación por flujos (flow-based programming).
2
Construir flujos que consuman MQTT, transformen datos y disparen alarmas.
3
Usar node-red-dashboard para un panel de control instantáneo.
4
Preparar el flujo que escribirá datos hacia PostgreSQL.
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED

## Slide 3
Anatomía de un flujo de alarma
mqtt in
▶
function
(parseo JSON)
▶
switch
(umbral)
▶
gauge / chart
(dashboard)
▶
mqtt out
(alarma)
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED

## Slide 4
Buenas prácticas para flujos mantenibles
Agrupa nodos relacionados con comentarios y selección múltiple.
Usa subflujos para lógica repetida entre varios sensores.
Exporta el flujo regularmente como JSON y versiónalo en Git.
Nunca escribas credenciales directamente en nodos function.
Nota pedagógica
El dashboard de Node-RED es excelente para prototipar rápido. En el módulo 07 se construye un dashboard propio en JavaScript para tener control total del diseño.
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED

## Slide 5
Nodo function: parsear el payload
// Nodo function: "Parsear lectura"
let datos;
try {
datos = JSON.parse(msg.payload);
} catch (e) {
node.warn("Payload no válido: " + msg.payload);
return null;
}
msg.payload = datos.valor;
msg.sensor = datos.sensor;
msg.timestamp = datos.timestamp;
return msg;
Después de este nodo, un nodo switch separa el flujo por rangos: alarma alta, alarma baja o normal.
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED

## Slide 6
🧪 Práctica 4.1 — Flujo completo de una variable
1
Construye: mqtt in → function → switch → gauge/chart + rama de alarma.
2
Alimenta el flujo con el simulador del módulo 03.
3
Provoca una condición de alarma ajustando el rango del simulador.
4
Exporta el flujo como modulo04_flujo_basico.json.
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED

## Slide 7
✅ Autoevaluación
Construyo un flujo MQTT → transformación → dashboard sin apoyo.
Sé cuándo usar un nodo function vs. un nodo switch.
Exporto e importo flujos como JSON versionable en Git.
Tengo un flujo funcional para al menos una variable de mi proceso.
Curso 2 · UTNG — Módulo 4: Automatización visual
de flujos con Node-RED