## Slide 1
MÓDULO 06
Persistencia de datos
desde Python y Node-RED
El colector: el puente entre MQTT y el histórico
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Conectar Python a PostgreSQL con psycopg2 y con SQLAlchemy.
2
Construir un colector MQTT → PostgreSQL en Python.
3
Configurar el nodo postgresql de Node-RED como alternativa sin código.
4
Aplicar buenas prácticas: variables de entorno y consultas parametrizadas.
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED

## Slide 3
El colector como microservicio de integración
Mosquitto
(broker)
▶
Colector
Python
▶
psycopg2
(insert)
▶
PostgreSQL
(histórico)
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED

## Slide 4
Python vs. nodo Node-RED para persistir datos
Colector en Python: fácil de probar, versionar y desplegar como servicio.
Nodo postgresql de Node-RED: más rápido de prototipar y visualizar.
Ambos deben usar consultas parametrizadas ($1, %s), nunca strings concatenados.
Recomendación: el colector Python como componente formal del proyecto integrador.
Variables de entorno
Host, usuario y contraseña de la base de datos viven en un archivo .env, nunca en el código ni en el repositorio Git.
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED

## Slide 5
Colector MQTT → PostgreSQL
def al_recibir_mensaje(client, userdata, msg):
try:
datos = json.loads(msg.payload.decode())
id_equipo = MAPA_EQUIPOS.get(datos["sensor"])
if id_equipo is None:
return
cursor.execute(
"INSERT INTO lecturas (id_equipo, valor) "
"VALUES (%s, %s);",
(id_equipo, datos["valor"])
)
except (json.JSONDecodeError, KeyError) as e:
print(f"Mensaje inválido en {msg.topic}: {e}")
Nunca concatenar valores en el SQL con f-strings: usar siempre parámetros (%s) para evitar SQL injection.
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED

## Slide 6
🧪 Práctica 6.1 — Colector completo
1
Adapta MAPA_EQUIPOS a los equipos de tu módulo 05.
2
Corre simultáneamente el simulador y el colector.
3
Verifica en pgAdmin que las lecturas llegan en tiempo real.
4
Agrega manejo de reconexión ante fallas temporales de la BD.
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED

## Slide 7
✅ Autoevaluación
Uso consultas parametrizadas en vez de f-strings para SQL.
Construí un colector MQTT → PostgreSQL funcional.
Entiendo la diferencia entre psycopg2 directo y un ORM.
Mi colector no se detiene ante un error temporal de conexión.
Curso 2 · UTNG — Módulo 6: Persistencia de datos
desde Python y Node-RED